## Slide 1
ll progetto SLUDGE 4.0 sull'Economia Circolare e Industria 4.0 applicata ai fanghi biologici
Massimo Aiello1, Riccardo Gori2,5, Sandra Vitolo3,5, Andrea Salimbeni4
1Acque Industriali S.R.L., 2Università di Firenze, 3Università di Pisa, 4Ingelia Italia, 5Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
Valutazioni di sostenibilità nella gestione dei rifiuti

## Slide 2: La produzione dei fanghi di depurazione
Gaia s.p.a.
Publiacqua
s.p.a.
Nuove
acque s.p.a.
Acquedotto del
Fiora s.p.a.
ASA s.p.a.
Acque s.p.a.
Geal s.p.a.
- Produzione annua su base regionale: 110.000 ton
- Atteso un incremento fino a 130.000 ton/y
- circa il 47% del fango è prodotto in 11 impianti
~ 11 ∙106 tonSS/y
in EU 28

## Slide 3: Lo smaltimento dei fanghi di depurazione
Fino al 2016:
  30 – 40 % del fango smaltito in agricoltura (in Toscana)
  60 – 70 % inviato al compostaggio (non solo in Toscana)
  5 % inviato in discarica
Da settembre 2016, in Toscana, non è più possibile smaltire il fango in agricoltura e quindi il fango è trasportato fuori Regione (anche all’estero)
E’ necessario indirizzare le scelte verso tecnologie che abbiamo costi sostenibili e siano in grado di indirizzare i fanghi verso processi di economia circolare (END OF WASTE)
  Costo totale annuo per lo smaltimento: 10 M€/y
Incremento del costo totale annuo a circa 18-20 M€/y

## Slide 4: Percorsi di Circular Economy
In tale contesto si inserisce il progetto SLUDGE 4.0: Trasformazione dei
fanghi di depurazione in biofertilizzanti.
Il progetto è stato finanziato
nell’ambito del POR-FESR
(2014 – 2020) della Regione
Toscana tra i progetti strategici
di ricerca e sviluppo.
Energia
Materia

## Slide 5: Il progetto SLUDGE 4.0
Progetto SLUDGE 4.0: Trasformazione dei fanghi di depurazione in biofertilizzanti (finanziato nell’ambito del POR-FESR (2014 – 2020) della Regione Toscana tra i progetti strategici di ricerca e sviluppo).
Necessità di soluzioni affidabili per lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti nell’ambito del SII regionale
I due obiettivi principali del progetto SLUDGE 4.0 sono:
ottenere dal fango prodotti che siano caratterizzati da specifiche compositive (chimiche, fisiche, microbiologiche ed eco-tossicologiche) tali da renderne sicuro l’impiego in vari ambiti;
- individuare e verificare su scala regionale sia gli sbocchi di utilizzo e commerciali per i prodotti al fine di sviluppare un modello di economia circolare specificamente modulato sulle esigenze del tessuto socio-economico della Toscana.

## Slide 6: La carbonizzazione idrotermica
La carbonizzazione idrotermica (HTC)
processo termochimico in fase acquosa in reattore chiuso
Biomassa in ingresso
(10-25% SS)
HTC
Gas
T = 180 - 250 °C
P = 10 - 40 bar
t = 0.5 - 20 h
(<5%)
Slurry
(>95%)
Liquido
Hydrochar

## Slide 7
In una prima fase il materiale organico è soggetto a reazioni di depolimerizzazione con successive disidratazione e decarbossilazione. In una seconda fase possono aver luogo reazioni di polimerizzazione ed aromatizzazione.
La carbonizzazione idrotermica

## Slide 8: La carbonizzazione idrotermica
Fango (primario, secondario, digerito)
HTC
Gas
T = 200 - 210 °C
P = 15 - 20 bar
t = 5 - 6 h
(<5%)
Slurry
(>95%)
Liquido
Hydrochar

## Slide 9: Ripartizione solido-liquido
(from Escala et al., 2013)
Diversa ripartizione tra fase solida e liquida di vari elementi di interesse ai fini del sucessivo impiego delle frazioni solida e liquida ottenute dall’HTC

## Slide 10: Valorizzazione hydrochar
Slurry
Liquido
Hydrochar
Recupero del prodotto t.q. come ammendante (test in serra ed in pieno campo)
Recupero come prodotto da inserire nella formulazione di ammendanti per l’agricoltura
Recupero del P
Produzione di materiali adsorbenti (impianti di depurazione, fasce tampone in aree agricole)
Produzione di bio-based materials
(Recupero come combustibile)

## Slide 11: Valorizzazione frazione liquida
Slurry
Liquido
Hydrochar
Digestione anaerobica (metano)
Recupero di N e P (struvite)
Recupero come prodotto da inserire nella formulazione di fertilizzanti per l’agricoltura
Studio dell’impatto della frazione liquida sull’impianto di depurazione (nutrienti e sostanza organica)

## Slide 12: Valorizzazione frazione liquida
Data input from WWTP
Data input from HTC plants
External constraints and data
HTC plant 2
WWTP ith
HTC plant 1
Soluzione ottimale
la migliore soluzione per le attività di produzione, raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi biologici prodotti dai depuratori verso l’impianto HTC
Sviluppo di una piattaforma tecnologica che, in base alle condizioni al contorno derivanti dal sistema di monitoraggio, permetterà di stabilire la configurazione di sistema (economica, ambientale, sociale) più vantaggiosa e individuare quali soluzioni e modalità operative garantiscono l’ottimizzazione del sistema dai vari punti di vista
Due modelli matematici di simulazione (produzione fanghi di depurazione dagli impianti di smaltimento e prodotto finale dagli impianti di carbonizzazione)

## Slide 13: La produzione dei fanghi di depurazione
Acque Industriali s.r.l. (capofila)
Ingelia Italia s.p.a.
Consorzio interuniversitario di Scienza e Tecnologia dei materiali (INSTM) che opera attraverso 3 unità operative:
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università di Firenze
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale - Università di Pisa
- Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente – Univ. di Siena
ERGO s.r.l. Spin-off of Scuola Superiore S. Anna di Pisa
NEXT GENOMICS s.r.l.
P.H. s.r.l.
TERRE LOGICHE s.r.l.

## Slide 14: La produzione dei fanghi di depurazione
Grazie per l’attenzione!
Riccardo Gori – Università di Firenze
riccardo.gori@unifi.it
www.sludge4puntozero.it